FISHER  RESEARCH  LABS

F -PULSE

NÁVOD

FISHER - 1.a nejstarší výrobce detektorů kovu  na světě představuje nový pulsní dohledávací detektor. Záměrem firmy bylo navrhnout a vyrobit nejvýkonnější pinpointer na trhu a vyslyšel tím volání nejednoho lovce pokladů po dohledávačce, která by byla dostatečně robustní, měla moderní design, snadné ovládání a dokázala si udržet vysokou citlivost i v těch nejobtížnějších půdních podmínkách.

Fisher F-Pulse je plně vodotěsný pulsně indukční detektor. Tato technologie umožňuje přístroji fungovat i tam, kde ostatní dohledávačky přestávají selhávají. Ať již se jedná o silně mineralizovanou půdu nebo slanou vodu, F-Pulse si drží svou stabilitu a jde hlouběji než konkurenční produkty, které v takovýchto podmínkách ztrácejí citlivost a funkčnost.

Zahoďte své 9V baterie či akumulátory, máme tu přece 21.století!  Pinpointer je napájen 2 – 1,5V AA bateriemi a vydrží na ně až 25 hodin.

F-Pulse má promyšlenou ergonometrii, dobře se drží a snadno se ovládá pomocí jediného tlačítka. Na jeho vývoji se podíleli zkušení hledači s úmyslem svoje hobby posunout na ještě na vyšší úroveň.

PŘÍSTROJ JE VYROBEN ZE SPECIÁLNÍHO ODOLNÉHO MATERIÁLU PROTI OPOTŘEBENÍ

Pinpointer F-Pulse nabízí mnoho prvků:

FUNKCE:

- Ovládáním jediným tlačítkem

- Nastavitelná citlivost

- Rychlé doladění

- Alarm při ztrátě

PERFORMANCE:

- 360 stupňový záběr-krytí

- Vodotěsnost do 2 metrů

- Vysoká citlivost

- Automatická zemní/půdní kalibrace

EXTRAS:

- Měřítko (cm a palce)

- Nastavitelné super výkonné LED světlo

- Automatické vypnutí

- Očko pro šňůru na nošní kolem krku

BATERIE:

F-Pulse funguje na 2 –1,5V AA alkalické, lithiové nebo nickel-metal hybridní baterie (nejsou součástí balení). Očekávejte přibližně 25 hodin provozu při použití alkalických monočlánků.

Nepoužívejte baterie „Zinc-carbon“ nebo „Heavy-duty“.

Výměna baterií (Obr. str. 6):

- Použijte minci nebo plochý šroubovák

- Kovovým víčkem baterií otáčejte proti směru hodinových ručiček

- Vložte 2 AA baterie, + směrem dolů

- Víčko opětovně našroubujte zpět a utáhněte

Bateriový prostor byl koncipován tak, aby baterie v něm byly umístěny dostatečně pevně. Jestliže se baterie nebudou chtít vysunout, poklepejte dlaní na spodek dohledávačky, dokud se nevysunou.

Signalizace nízkého stavu baterií:

Ve chvíli kdy se životnost baterií dostane na nízkou úroveň a bude je třeba vyměnit za nové, detektor
       začne vydávat varovný tón  boop – boop – boop.

Krytický stav baterií:

Jestliže jsou baterie totálně „mrtvé“ uslyšíme dlouhý tón booooooooop a detektor se vypne.

Vodotěsnost:

F-Pulse je vodotěsný do 2 metrů po dobu 1 hodiny. Gumové těsnění na víčku-dvířkách bateríí je pro tuto důležitým prvkem a proto periodicky kontrolujte jeho stav.

POZOR:

Kontrolujte stav podložky, O-kroužku.

Dávejte pozor, aby na gumovém kroužku ani uvnitř bateriového kompármentu nebylo žádné smetí nebo špína.

VAROVÁNÍ: Na ponoření výrobku do hloubky větší než 2m nebo dobu delší 1 hod se ZÁRUKA nevztahuje !

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí a Vypnutí - On / Off  (popsané tóny jsou podle továrního přednastavení)

Zapnutí: Rychlý stisk (stiskni a povol tlačítko – rychle)

- F-Pulse pípne a zavibruje

- F-Pulse je připrsven na hledání

Vypnutí: Stiskni a drž (stiskni a drž)

- Jakmile se ozve zapípnutí BEEP, tlačítko uvolni

- F-Pulse je vypnut

Jestliže naprogramujete vlastní signálovou odezvu, ten samý signá bude slyšet při zapnutí i vypnutí. PŘIKLAD: Pokud jako signál nastavíte jen vibraci, detektor při těchto úkonech bude vibrovat.

LED světlo

Osvětlení nastavujte následujícím způsobem:

- Přístroj vypni.

- Tlačítko zmáčkni a drž. Světlo se rozsvítí a začne blikat.

- Stále držte ve zmáčknuté poloze a sledujte měnící se intenzitu

- Jestliže tlačítko je nadále držené ve zmáčknuté poloze, F-Pulse bude procházet cyklem měnícího

se osvícení mezi jeho jednotlivými úrovněmi -  bez světla, slabé, silné a maximální.

- Pří maximální úrovni světlo zabliká.

- Jednotlivé úrovně osvícení se budou cyklicky opakovat, dokud tlačítko neuvolníte.

4     Uvolni stisk tlačítka ve chvíli požadované úrovně LED osvětleni.

- Signál potvrdí vaše nastavení (tón, vibrace nebo obojí)

- Pinpointer je zapnut a připraven na hledání.

- Vámi nastavená úroveň LED světla zůstane naprogramovaná v paměti a to i po vypnutí přístroje, dokonce i po výměně baterií.

Programování:

F-Pulse detekovaný cíl signalizuje tónem, vibrací nebo obojím. Pro všechny tyto sigály existují 3 úrovně nastavení: nízká, střední a vysoká.

Tovární nastavení:

- LED: 70% intensity světla

- Signál: Tón + vibrace

- Citlivost: Střední

Nastavení Tónu, Vibrace a Citlivosti

F-PULSE má 3 úrovně nastavení citlivosti a 3 typy oznámení/ signalizace:

- Zapni detektor

- Tlačítko zmáčkni a drž ve stisknuté poloze. Stisk se nesmí uvolnit okamžitě po prvním signálu (tón nebo vibrace). Jestliže tak učiníte, detektor se vypne.

- Po tomto prvním vypínacím signálu bude po chvilce následovat programovací tón v podobě 3 zazvonění JINGLE-JINGLE-JINGLE.

- Uvolni tlačítko po tomto trojitém zazvonění JINGLE-JINGLE-JINGLE. Dohledávačka je nyní v programovacím režimu.

- Nyní jednotlivě mačkej tlačítko a vybírej požadované nastavení/hodnotu. Každý stiskem se posunete k další úrovni. Každá je signalizovaná odpovídajícím tónem, vibrací nebo obojím.

- Ve chvíli kdy dosáhnete požadované signalizace, tlačítko uvolněte.

- Vaše volba bude potvrzena signálem ve zvolené podobě, tj. buď tónem, vibrací nebo obojím.

Jinak řečeno, pokud vypínač budete stále držet ve stisknuté poloze, budete cyklicky procházet 
             všemi devíti možnostmi nastavení signalizace a nastavení.

- Detektor je nastaven a připraven na hledání.

Pokud vypínač během procesu programování držíte ve stisknuté poloze, můžete cyklicky procházet celkem devět možnostmi nastavení signalizace (tón, vibrace nebo obojí) a citlivosti.

Program nabízí 9 možných nastavení:

Nastavení                          Citlivost                    Signalizace

1 beep + 1 vibrace            NÍZKÁ                  Audio + vibrace

2 beep + 2 vibrace            STŘEDNÍ *          Audio + vibrace

3 beep + 3 vibrace            VYSOKÁ             Audio + vibrace

1 beep                                NÍZKÁ                      Audio pouze

2 beep                                STŘEDNÍ                 Audio pouze

3 beep                                VYSOKÁ                  Audio pouze

1 vibrace                            NÍZKÁ                    Vibrace pouze

2 vibrace                            STŘEDNÍ               Vibrace pouze

3 vibrace                            VYSOKÁ                Vibrace pouze

*TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Re-Tune / Doladění:

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka můžeme F-PULSE při hledání kdykoli doladit, neboli retunovat. To je vhodné udělat když chceme eliminovat moc silný signál nebo při velké mineralizaci půdy.Rovněž tak se doporučuje periodicky použít, je-li přístroj v nepřetržitě v provozu delší dobu.

JAK PINPOINTER POUŽÍVAT

Dohledávací detektor neboli Pinpointer je obecně určen k rychlému a snadnému dohledávání drobných kovových předmětů, které navíc často bývají stejné barvy jako je zemina. V závislosti na nastavené míře sensitivity/citlivosti, dokáže F -PULSE detekovat předměty velikosti mince na vzdálenost 6 až 8cm. Postup je takový, že nejprve po odkopání zeminy pohybujeme hrotem dohledávačky ve vytvořené hromádce na povrchu. Pokud při tom neobdržíme žádný tón, signál, pokračujeme v prozkoumávání jamky a jejích stěn. Ve chvilce kdy se přiblížíme k hledané věci, F-PULSE ji ohlásí tónem a/nebo vibrací. Hlasitost signálu a intenzita vibrace bude záviset na aktuální vzdálenosti protáhlé sondy pinpointeru od lokalizovaného předmětu.